# 连接节点的半刚性对门式钢管脚手架受力性能的影响

### 论文摘要

门式钢管脚手架以装拆方便、整体承载能力高、经济等优点得到广泛应用,但对其半刚性连接的研究和论证尚不深入。节点连接的可靠性对门式钢管脚手架的整体性能有较大影响,本文在介绍各国规范有关半刚性连接的试验研究、理论分析和设计方法等基础上,分析门式钢管脚手架的半刚性节点连接,探讨半刚性节点对门式钢管脚手架稳定性和承载力的影响。根据门式钢管脚手架的结构特点,本文采用理论分析和计算机电算相结合的方法对其进行研究。对门式钢管脚手架进行半刚性框架稳定分析,并采用有限元分析软件ANSYS10.0进行数值模拟计算。具体研究内容如下：1.应用钢框架稳定分析理论,结合门式钢管脚手架结构自身特点,引入半刚性节点,对门式钢管脚手架进行稳定分析；2.利用已有试验研究成果的M-θ关系曲线,采用有限元分析软件ANSYS10.0模拟扣件节点的半刚性连接,建立脚手架有限元分析模型,分析半刚性节点对脚手架极限承载力的影响,将理论分析结果与门式钢管脚手架试验结果进行对比,相互验证；3.根据试验研究和理论分析的结果,参照《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010中门式钢管脚手架稳定性的实用计算公式,开发脚手架辅助计算软件。最后介绍程序的基本结构,给出部分程序源代码,并通过算例演示程序的使用过程。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景及意义

- 1.2 半刚性节点研究状况

- 1.2.1 国内、外研究状况

- 1.2.2 节点刚度研究方法综述

- 1.2.3 试验测试技术综述

- 1.2.4 节点M-θ关系曲线模型介绍

- 1.3 现存的主要问题

- 1.4 本文的研究内容及方法

- 第二章 门式钢管脚手架稳定承载力理论分析

- 2.1 门式钢管脚手架受力性能的整架试验研究

- 2.2 轴心受压构件及框架的稳定理论

- 2.2.1 轴压构件的稳定分析原理

- 2.2.2 压弯的梁柱单元计算

- 2.2.3 应用转角位移法计算半刚性框架

- 2.2.4 多跨多层框架的稳定性:无侧移屈曲的简化模型

- 2.4 本章小结

- 第三章 门式钢管脚手架承载能力的有限元分析

- 3.1 ANSYS简介

- 3.2 ANSYS的分析过程

- 3.3 半刚性有限元刚度矩阵

- 3.4 有限元模型的建立

- 3.4.1 材料本构关系

- 3.4.2 单元的选取

- 3.4.3 半刚性节点的模拟

- 3.4.4 考虑构件的几何缺陷

- 3.4.5 计算模型的建立

- 3.5 计算结果

- 3.5.1 极限承载力

- 3.5.2 失稳模式

- 3.6 本章小结

- 第四章 门式钢管脚手架辅助计算软件开发

- 4.1 软件开发的背景意义

- 4.2 软件的总体说明

- 4.2.1 编制原理依据

- 4.2.2 软件的开发工具选择

- 4.3 软件模块功能

- 4.3.1 软件数据采集模块

- 4.3.2 参数查询解决方案

- 4.3.3 计算过程

- 4.3.4 软件计算流程

- 4.3.5 AUTOCAD输出解决方案

- 4.3.6 ANSYS连接解决方案

- 4.3.7 计算结果输出解决方案

- 4.4 算例

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 本文结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].法门寺合十舍利塔托架扣件钢管脚手架的计算[J]. 陕西建筑 2009(05)

- [2].承插型盘扣式钢管脚手架单根立杆承载力计算和试验对比分析[J]. 河南城建学院学报 2019(06)

- [3].钢管脚手架扣件质量问题分析[J]. 中外企业家 2020(13)

- [4].对建筑钢管脚手架用扣件检测出现的质量问题分析和建议[J]. 价值工程 2017(19)

- [5].论轮扣式钢管脚手架技术[J]. 住宅与房地产 2017(23)

- [6].门式移动钢管脚手架的拆搭与使用[J]. 建筑工人 2017(05)

- [7].盘销式钢管脚手架及支撑架技术应用研究[J]. 铁路工程技术与经济 2017(05)

- [8].承插型套扣式钢管脚手架模板支撑体系应用[J]. 施工技术 2016(03)

- [9].试论承插型套扣式钢管脚手架模板支撑体系的应用[J]. 建材与装饰 2016(05)

- [10].钢管脚手架对接扣件抗拉性能位移值测量装置的研制[J]. 广东土木与建筑 2014(10)

- [11].建筑工程钢管脚手架支撑体系的分析与发展[J]. 山东工业技术 2015(08)

- [12].门式钢管脚手架稳定承载力影响因素分析[J]. 科技与企业 2015(15)

- [13].我国钢管脚手架应用现状及新型结构形式探讨[J]. 建筑施工 2019(01)

- [14].隧道洞口78m高边坡钢管脚手架的设计和计算[J]. 施工技术 2019(S1)

- [15].钢管脚手架在桥梁施工中的应用[J]. 交通世界 2017(35)

- [16].新型多用途钢管脚手架连接扣件设计应用[J]. 广东土木与建筑 2017(04)

- [17].扣件钢管脚手架高大模板支撑安全事故分析与控制[J]. 福建建材 2017(08)

- [18].门式钢管脚手架极限承载力影响因素的有限元分析[J]. 福建建筑 2013(12)

- [19].门式钢管脚手架稳定承载力的有限元分析[J]. 科技致富向导 2011(09)

- [20].门式钢管脚手架稳定承载力的有限元分析[J]. 四川建筑科学研究 2014(01)

- [21].船用钢管脚手架安全隐患概览[J]. 劳动保护 2014(06)

- [22].钢管脚手架设计施工的几个补充要点[J]. 山西建筑 2014(27)

- [23].门式钢管脚手架稳定承载力影响因素分析[J]. 建筑科学 2013(05)

- [24].浅谈门式钢管脚手架在建筑工程中的应用[J]. 中国建筑金属结构 2013(08)

- [25].钢管脚手架扣件抗滑性能检测技术改进研究[J]. 广东土木与建筑 2013(04)

- [26].建筑门式钢管脚手架受力性能研究[J]. 中国住宅设施 2013(Z1)

- [27].钢管脚手架扣件:难“言”安全[J]. 大众标准化 2012(01)

- [28].生料均化库钢管脚手架垂直爬梯设计和核算[J]. 江苏建材 2012(02)

- [29].钢管脚手架扣件存在安全隐患[J]. 大众标准化 2012(12)

- [30].如何选择建筑用钢管脚手架[J]. 品牌与标准化 2011(Z1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ffcb7234f07752c2d6cd0783.html