# 某型号雷达导引头测试控制系统的设计

### 论文摘要

随着航空航天事业的发展,导弹在各国的国防建设和战略规划上占据越来越重要的地位。以美国为首的多国部队在海湾战争中实施外科手术式打击取得的辉煌战果,以及导弹在伊拉克和前南斯拉夫维和行动中的重要作用都证实了这一点。因此,导弹技术在世界范围内引起了广泛的重视。导弹的制导性能直接影响导弹的命中率,而导弹的制导性能是由导弹上的导引头控制的。导引头根据制导方式可以分为红外导引头,激光导引头,雷达导引头等等。由于红外、激光、可见光等在大气中传播损耗比微波波段大很多,实现距离也比较近,就使得雷达导引头成为导引头的主流发展方向。雷达导引头是武器装备和导弹发展中的关键部分,其性能直接决定导弹的制导性能。因此,在雷达导引头装上导弹之前对其进行性能测试对于保证导弹正常工作是十分重要的。近年来,各国为了在战争中立于不败之地,加紧了对雷达导引头的研究,随着国内外各种雷达导引头型号的发展,对其性能测试的要求也越来越高,课题就国内某型号雷达导引头的测试控制系统进行了设计研究。论文首先介绍了国内外现有的雷达导引头的发展及雷达导引头测试控制系统的发展,详尽分析了雷达导引头自动测试控制系统的主要组成和主要功能,并根据实际情况,通过某型号雷达导引头测试控制系统提出的测试技术要求和测试目的,提出了相应的设计思想和实现方案。测试控制系统分为目标模拟器、程控信号源和测试控制台三个部分。论文介绍了测试控制台、目标模拟器的硬件设计。并且详细介绍了目标模拟器控制器部分的工作原理和设计方法,它是由单片机和可编程逻辑控制器件共同完成的,分析了单片机和可编程逻辑控制器的工作流程。基于虚拟仪器技术完成了测试控制平台软件设计。通过它完成对目标模拟器,程控信号源,雷达导引头之间的数据和指令的传递,并且将测试结果显示和存储在以工业控制计算机为核心的测试控制台上。最后对某型号雷达导引头测试控制系统进行了试验,验证了测试控制系统的测试性能,积累了雷达导引头测控方面的相关经验,为其它型号雷达导引头测试控制系统的设计和通用型雷达导引头测试控制系统的研制打下了理论和试验基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 雷达导引头

- 1.2 研究背景与意义

- 1.3 国内外的现状及发展

- 1.3.1 雷达导引头的发展

- 1.3.2 雷达导引头测试控制的发展

- 1.3.3 自动化测试的硬件组成及软件发展

- 1.4 论文的主要工作和内容

- 第2章 测试控制系统的总体设计

- 2.1 测试控制系统的测试要求

- 2.1.1 雷达导引头性能测试的主要技术项目

- 2.1.2 测试控制系统特点及主要功能

- 2.1.3 测试控制系统的技术要求

- 2.2 测试控制系统的基本组成

- 2.2.1 目标模拟器

- 2.2.2 程控信号源

- 2.2.3 测试控制台

- 2.3 测试控制系统的方案设计

- 2.4 测试控制系统的可靠性

- 2.5 本章小结

- 第3章 测试控制系统的硬件设计

- 3.1 测试控制台的硬件结构

- 3.1.1 信号调理

- 3.1.2 多功能数据采集卡

- 3.1.3 数据通讯卡

- 3.1.4 工业计算机

- 3.2 目标模拟器的硬件结构

- 3.2.1 目标模拟器控制器

- 3.2.2 伺服放大器

- 3.3 印刷电路板的抗干扰

- 3.4 本章小结

- 第4章 测试控制系统的软件设计

- 4.1 虚拟仪器的测控系统发展趋势

- 4.1.1 虚拟仪器的基本概念及特点

- 4.1.2 虚拟仪器的发展

- 4.1.3 LabVIEW的特点

- 4.2 测试控制系统软件的总体设计

- 4.2.1 测试控制系统软件框架

- 4.2.2 雷达导引头模块

- 4.2.3 程控信号源模块

- 4.2.4 目标模拟器状态模块

- 4.3 目标模拟器控制器单片机软件设计

- 4.4 可编程逻辑控制器件开发环境和开发流程

- 4.4.1 QuartusⅡ简介

- 4.4.2 VHDL语言

- 4.4.3 可编程逻辑控制器件设计

- 4.5 本章小结

- 第5章 测试控制系统的调试

- 5.1 测试试验条件与设备

- 5.2 测试内容

- 5.3 综合测试

- 5.4 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].高温高压高产气井测试控制系统优化研究[J]. 天然气技术 2010(03)

- [2].国际电力动态[J]. 内蒙古电力技术 2010(05)

- [3].一种智能LED测试控制系统的设计[J]. 日用电器 2016(06)

- [4].基于嵌入式的远程网络测试控制[J]. 科技信息(学术研究) 2008(25)

- [5].基于S7-200PLC水泵测试控制系统的改进设计[J]. 新技术新工艺 2009(02)

- [6].具备兼容性和层次性的SOC测试控制结构设计[J]. 微电子学 2008(02)

- [7].直流电器测试控制设备研究[J]. 电气传动自动化 2017(02)

- [8].变频冰箱测试控制系统[J]. 轻工机械 2011(02)

- [9].基于STM32和CPLD的手机测试控制系统[J]. 电子技术与软件工程 2013(16)

- [10].车用酒精测试控制系统的设计[J]. 考试周刊 2015(73)

- [11].测试控制方法在对日软件开发中的应用[J]. 中国科技信息 2009(22)

- [12].基于IEEE P1500芯核测试控制结构设计[J]. 电子技术应用 2009(08)

- [13].直膨式变风量空调测试控制系统的设计[J]. 机电信息 2015(09)

- [14].基于FPGA的测试控制板卡的设计与实现[J]. 电子技术应用 2012(01)

- [15].浅析S7-200PLC水泵测试控制系统的设计创新[J]. 科协论坛(下半月) 2010(04)

- [16].钻机试验台的研制和应用[J]. 地质装备 2015(01)

- [17].钻机性能参数测试系统的研制[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2010(06)

- [18].Lab Windows/CVI下基于Excel的测试控制技术[J]. 电子技术 2012(09)

- [19].BESⅢ TOF前端读出电子学模块测试控制及分析软件系统的设计[J]. 核电子学与探测技术 2009(01)

- [20].基于TTCN-3的IMS测试技术研究[J]. 现代电信科技 2008(10)

- [21].电能治理计算机程序设计和仿真分析[J]. 电气应用 2012(04)

- [22].基于虚拟仪器的传感器测试平台的开发[J]. 微计算机信息 2008(34)

- [23].基于RFID的仪表测试控制和数据传输技术[J]. 测控技术 2016(10)

- [24].基于MSC的TTCN-3测试例生成研究[J]. 计算机工程与设计 2008(02)

- [25].工程车多功能检测仪的设计[J]. 机械工程与自动化 2008(01)

- [26].基于CAN总线的数字化发动机测试控制试验台设计[J]. 中国科技信息 2017(Z1)

- [27].基于神经网络的PET瓶开裂测试系统开发[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2012(04)

- [28].离合器电磁阀测试控制器[J]. 拖拉机与农用运输车 2015(06)

- [29].发动机智能实验室的设计与实现[J]. 实验室研究与探索 2015(06)

- [30].基于80C86步进电机控制系统设计与实现[J]. 知识经济 2010(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fffea0f788b2e585920c9df8.html